## Slide 1: مراقبة جودة الأدوية
Drug Quality Control

## Slide 2: مفهوم الجودة The Concept of Quality
Satisfying consumers needs
ارضاء حاجات المستهلك

## Slide 3: Quality النوعية،الجودة
Fitness for purpose or use (Juran, 74)
ملائمة الغرض
Conformance to requirements (Crosby, 79)
Meeting the requirements (Oakland, 89)
التوافق مع المتطلبات

## Slide 4: الصيدلانية مفهوم الجودة Pharmaceutical Quality
مدى امتلاك الدواء لجميع الخواص أو المواصفات أو العناصر التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في:
فعاليته Efficacy
أمان استعماله Safety
جودته أو تقبله Quality or Acceptability
ثباته Stability

## Slide 5: Fitness of purpose (Drugs) ملائمة الغرض في الأدوية
It is the right product
It is the right strength
It is free from contamination
It has in no way deteriorated or broken down
It is in the right container
It is correctly labeled
It is property sealed in its container and protected against damage and contamination

## Slide 6: مصانع الأدوية
موارد مادية
  بيئة
  بناء
  آلات
  معدات
  أفراد
  مواد أولية
هيكلية إدارية
ادارة عامة
  ادارة موارد بشرية
  ادارة تسويق
  ادارة مبيعات
  ادارة مشتريات
  محاسبة
  هيكلية فنية
  ادارة فنية
  ادارة ضمان الجودة
  قسم إنتاج
  (تحضير، تعبئة وتغليف)
  قسم بحث وتقدير
  قسم مراقبة جودة
  قسم صيانة
  قسم تصميم
  قسم مستودعات

## Slide 7: مراقبة النوعية: Quality Control
يقوم بمجموعة من الأعمال المنظمة التي ترافق إنتاج الدواء تعتمد على سلسلة من الاختبارات والفحوص اعتماداً على مواصفات محددة مسبقاً بهدف منع احتمال أي خطا قد يحصل أو المساعدة في إصلاح الخطأ ان حصل.
مراقبة الجودة هي جزء من GMP يعنى باقتطاع العينات والمواد والمواصفات والاختبارات والعمليات التنظيمة التي تضمن جودة المنتج النهائي.
لا يقتصر الأمر على الأعمال المخبرية بل المشاركة في القرارات المتعلقة بالجودة
كما تختص مراقبة الجودة أيضا ًببعض الإجراءات ذات العلاقة:
Quality assurance, Validation, Stability, Complaint…

## Slide 8: الأعمال الرئيسية Tasks
Samplingاقتطاع العينات
Inspectingتفتيش
Testingاختبار
Monitoringمراقبة
Releasing/rejectingتحرير ورفض
Notes: The operational tasks of the quality control department are:
  Sampling
  Inspecting
  Analytical testing
  Monitoring of all materials and environmental conditions in the factory
  Releasing or rejecting materials for production use and finished products

## Slide 9: الأهداف Objects
Starting materialsالمواد الأولية
Packaging materialsمواد التعبئة
Intermediatesالمواد الوسيطة
Finished productsالمواد النهائية
Environmental conditionsالشروط البيئية
Notes: The objects of these activities are:
  Starting materials
  Packaging materials
  Intermediates
  Bulk products
  Finished products
  Environmental conditions

## Slide 10: قسم مراقبة الجودة

## Slide 11: معالم جودة المواد والمنتجات الصيدلانية
المعالم الكيميائية
المعالم الفيزيائية ( التكنولوجية )
المعالم الميكروبيولوجية
المعالم الحيوية

## Slide 12: المهمات والأعمال التحليلية لقسم مراقبة الجودة ضمن الشركات الدوائية أو المختبرات الوطنية
    الاختبارات الكيميائية والفيزيوكيميائية
    الاختبارات الفيزيائية التكنولوجية
    الاختبارات الميكروبيولوجية والحيوية

## Slide 13: المتغيرات الخمسةThe Five Variations
المواد الأوليةRaw Materials
المواد نصف المصنعةIn-Process Items
مواد التعبئة و التغليفPackaging Materials
مواد العنونة Labeling Material
المنتج النهائي Finishing Product

## Slide 14: مصادر المواصفات
دساتير الأدوية
الكتب المرجعية العلمية المعتمدة
النشرات الدورية العلمية
الشركة الأم
قسم البحث والتطوير

## Slide 15: فحص المساحيق Powders
1- فحص الوصف الفيزيائي:
عينة 1 غ :اللون ،الطعم ،الرائحة ،الشكل ،الملمس
2- فحص مجهري:
عدسة عينية (10)على صفيحة وساترة ورسم شكل البلورات،
تمييز أبعاد البلورات
3- الكثافة Bulk density:
30 غ / ميجرة كثافة / وقياس الحجم مباشرة
4- كثافة الربت Topped density:
30غ / ميجرة كثافة / يقاس الحجم بعد إجراء الربت
100 ضربة أولاً ثم المتابعة حتى ثبات الحجم
5- الانسيابية: قرينة Carrs
5غ ضمن قمع / 10 / سم وحساب الزمن لانسياب هذه الكمية

## Slide 16: المضغوطات ، الأقراص Tablets
أشكال صيدلانية صلبة موزعة على جرعات متساوية، يمكن أن تكون متعددة الطبقات Layered tablets كما يمكن تلبيسها
الوحدات متماثلة من حيث الشكل واللون والوزن في الوجبة الواحدة وكذلك متماثلة مع الوجبات السابقة

## Slide 17: أنواع المضغوطات،الأقراص
غير ملبسة Uncoated tablets
وسط تفتتها الماء في درجة حرارة (37 مْ) لمدة (15) دقيقة كحد أقصى
ملبسة Coated tablets
وسط تفتتها الماء أو حمض، وذلك خلال (30) دقيقة
تلبس معوي Enteric coated tablets
تفتتها: (120) دقيقة بحمض كلور الماء (0.1 ن) ثم وقاء فوسفاتي pH = 6.8 لمدة (60) دقيقة

## Slide 18: أنواع المضغوطات،الأقراص
تحرر مديد Sustained Release
التيوفيللين، الكلورفنيرامين، الإفدرين
تحرر طويل الأمد Extended Release
التيوفللين
فوّارة Effervescent tablets
مزيج المادة الدوائية مع فحمات وبيكربونات، انتهاء الفوران خلال (5) دقائق بالدرجة (15 – 25 ْم)

## Slide 19: أنواع المضغوطات،الأقراص
مضغوطات منحلة .Soluble tab
مضغوطات المضغ Chewable tab
المضغوطات المبعثرة Dispersible tab
مضغوطات تحت اللسان Sublingual tab
النتروغليسيرين
مضغوطات مهبلية Vaginal tab
كلوتريمازول

## Slide 20: فحص المضغوطات
1- أثناء التصنيع IPC:
أ‌- تجانس المحتوى الدوائي Bulk: (معيار كيميائي)
ب‌-خسارة الوزن بالتجفيف LOD للحثيرات
Loss on Drying
ج- توزع الأبعاد Particle size distribution
باستخدام آلة النخل Sieving machine
100غ، 10 دقائق، سرعة 50 في الدقيقة
د- الكثافة /الربت/ Tapped Bulk Density
هـ- وزن الحثيرات قبل الضغط

## Slide 21: فحص المضغوطات
2- بعد الضغط:
1- الأبعاد، السماكة، الأقطار، العلامات الظاهرية
2-تغير/ موحودية الوزن Weight Variation/ Uniformity
3- القساوة كغ/ سم2 Hardness
4- الهشاشة Friability
* 20 مضغوطة (أقل من 650 مغ وزن)
* 10 مضغوطات (أكثر من 650 مغ وزن)
وزن، تطبيق 100 دورة، إعادة وزن
تستبعد المضغوطات المكسورة
الفقدان أقل من 1 %
5- التفتتDisintegration
6- موحودية الوحدات الجرعيةUniformity Of Dosage Units
7- الانحلال Dissolution
8-المعايرة Assay

## Slide 22: فحوص المضغوطات الملبسة 1- فحص النواة المعدة للتلبيس
أ- الصفات الظاهرية:
اللون، الأبعاد، السمات الخاصة،
العيوب الفيزيائية للتلبيس:
* الالتصاقية Sticking
* التنقير Picking
* الخشونة Roughness
* مظاهر قشر البرتقال Orange-Pell Effects
* تشكل الجسور والامتلاءات Bridging and Filling
* تقرح الفلم Blistering
* بهوت الفلم/ ضبابية Hazing / Dull Film
* تغير اللون Color Variation
* التكسر/ التصدع Cracking

## Slide 23: فحوص المضغوطات الملبسة 2- فحص المضغوطة الملبسة
ب- المقاومة الميكانيكية Mechanical Strength
ج- موحودية الوحدات الجرعية Uniformity Of Dosage Units
د- التفتت Disintegration
هـ- الانحلال Dissolution
و- المعايرة Assay

## Slide 24: فحوص الكبسول
1- القاسي Hard Gelatin Capsules
أ- المظهر الخارجي Appearance
ب- تغير/ موحودية الوزن Weight Variation/ Uniformity حدود انزياح وسطي الوزن دائماً ± 5%
حدود انزياح وزن إفرادي: 20 كبسولة
ج- موحودية الوحدات الجرعيةUniformity Of Dosage Units
د- التفتت Disintegration
هـ- الانحلال Dissolution
و- المعايرة Assay

## Slide 25: فحوص الكبسول
1- الطري Soft Gelatin Capsules
أ- المظهر الخارجي Appearance
ب- موحودية الوحدات الجرعيةUniformity Of Dosage Units
د- التفتت Disintegration
هـ- الانحلال Dissolution
و- المعايرة Assay

## Slide 26: Quality Control For Controlled Release Tablets
Organ | pH
Stomach المعدة Duodenum العفج Small Intestine الأمعاء الدقيق Ileum اللفائفي Large Intestine الأمعاء الغليظ | 1 – 3.5 5 – 6 8 8

## Slide 27: Quality Control Tests of suppositories
* Cold Compression
* Pour Moulding
زبدة الكاكاو – جيلاتين غليسرين – زيوت نباتية مهدرجة – أمزجة PEG – استرات حموض دسمة للـ PEG
المواد الدوائية: معلقة – منحلة - مستحلبة

## Slide 28: Quality Control Tests of suppositories
Appearanceالشكل، المظهر
Surface inspectionمراقبة: السطح الخارجي
Homogeneity and uniformity of Mix تجانس وتماثل المزيج
Melting Range مجال الانصهار
Liquefaction or Softening Point نقطة التلين
Melting Timeزمن الانصهار
Mechanical Strength of Fracture Point
مقاومة ميكانيكية (نقطة الانكسار)

## Slide 29: Quality Control Tests of suppositories
8. Drug Contentالمحتوى الدوائي
9. weight variation تغير الوزن

## Slide 30: Semisolids
الأسس المرهمية:
Hydrocarbons Bases
Absorption Bases
Emulsion Bases W/O – O/W
Water Soluble Bases (PEG)

## Slide 31: Quality Control for Semisolids
Checking for uniformity and homogeneity of drug content prior to the filling operations.
Determining the particle size of the preparation when appropriate

## Slide 32: Quality Control Semisolids
3. Checking the appearance, viscosity, specific gravity. Sediment volume, and other physical parameters at prescribed intervals
4. Testing for filling weight during the filling operation
5. Testing for leakage on the finished jars or tubes

## Slide 33: Quality Control of Topical Preparations (Semisolids)
Visual appearance
Color
Odor (development of pungent order/ Loss of Fragrance)
Viscosity, extrudability
Loss of water and other volatile vehicle components

## Slide 34: Quality Control of Topical Preparations (Semisolids)
6. Phase distribution (homogeneity/phase separation, bleeding)
7. Particle size distribution of dispersed phases
8. pH
Texture, feel upon application (stiffness, grittiness, greasiness, tackiness)
Particulate contamination (eye!)
Minimum Fill
Assay

## Slide 35: Quality Control for Suspension
Organoleptic Characters
Appearance
Sedimentation Volume
Redispersability
Caking
Rheological Behavior
Particle Size Change
Minimum Fill
Dissolution
Assay

## Slide 36: مراقبة المعلقات Suspension
فحص المواصفات الحسية: طعم، لون، رائحة
سرعة وحجم التعلق/ الترسيب Sedimentation Volume
حجم الراسب/ الحجم الكلي للمعلق: ميجرة 250 سم3
زمن نصف الترسب
قابلية إعادة التبعثر Redispersibility
التراص/ التلبد (فحص المحتوى المائي)
Coagulation, Caking Flocculation

## Slide 37: مراقبة المعلقات Suspension
خواص التدفق (لزوجة السائل المعلق)
Rheological Behavior
فحص أبعاد الجزيئات Particle Size
/ عادة أكبر من 5 – 50 ميكرون / Small as possible
يفحص تغير الأبعاد Particle Size Change
يفصل تماثل الأبعاد Uniform particle Size
pH
حجم الجرعة/ دقة الجرعة
عيار المادة الفعالة
فحص الانحلال

## Slide 38: المحاليل Solutions
صلب/ سائل، سائل/ سائل
طعم ، رائحة: رواق (ليست عكرة)، لا تندفات او ترسبات
فحص الرواق Clarity of Solution
فحص اللون Color of Solution
كثافة Weight Per ml
pH
المعايرة

## Slide 39: فحوص المستحلبات ُEmulsion
ثبات المستحلبات / نوع وإمكانية انقلاب المستحلب /
الناقلية
pH
حساب قر الكرية الاستحلابية
اللزوجة Spindle
المعايرة

## Slide 40: القطورات العينية Eye Drops
المواد الدوائية منحلة، معلقة، مستحلبة
1- فحص معادلة التوتر Tonicity/ الضغط الحلولي Osmotic Pressure
انخفاض درجة الانجماد مقابل الماء المقطر
درجة 0.5 – 0.6
ضغط العين 0.65 – 0.80 ميلي باسكال يعادل انخفاض درجة الانجماد  = 0.52 (ثابتة راؤول)

## Slide 41: القطورات العينية Eye Drops
2- فحص الـ pH
9.7 – 7.3 pH جوف العين
3- الكثافة: وزن مللتر واحد
4- الرواق
5- اللون للمحاليل الملونة
6- الشوائب غير المنحلة

## Slide 42: القطورات العينية Eye Drops
7- قرينة الانكسار
8- اللزوجة: للمحاليل اللزجة
9- قرينة الاستقطاب: للمواد الفعالة ضوئياً
10- فحص العقامة
11- المعايرة

## Slide 43: Quality Control for Parenteral Products
Sterilization Aseptic
Steam
Dry – Heat
Gas
Ionizing Radiation
Filtration

## Slide 44: أنواع المستحضرات الحقنية Type of Parenterals
محاليل مائية Aqueous Solution
معلقات Suspension
aqueous oily
Insulin Zinc Susp
Penicillin G Procaine
حقن زيتية Oily Injection
Ostradiol

## Slide 45: أنواع المستحضرات الحقنية Type of Parenterals
مستحلبات Emulsions
- Vitamins E, A, D
محاليل غرويدية Colloidal
- Iron Sorbitol Injections
نظام المحلات الخلطية Mixed Solvents System
- Ergotamin

## Slide 46: أنواع المستحضرات الحقنية Type of Parenterals
محاليل مركزة/ تضاف لمحاليل التلقين
Concentrated Solution KCL
مساحيق حقنية
Powders for Injections
1- لقاحات بشكل خاص freeze dried (lyophilized)
2- dry filled
غرس (ازدارع) Implants
- Testosterone

## Slide 47: Quality Control for Parenteral Products
Checking the bulk solution, before filling, for drug content, pH, color, clarity, and completeness of solution.
Checking the Filled volume of liquids or the filled weight of sterile powders for injection in the final containers at predetermined intervals during filling

## Slide 48: Quality Control for Parenteral Products
3. Testing for leakage of flame-sealed ampoules
4. Subjecting the product to physical examination (visually or mechanically) for appearance, clarity, and particulate contamination

## Slide 49: Quality Control for Parenteral Products
5. Examining the sterility indicator placed in various areas of the sterilizer for each sterilization operation.
6. Submitting the product for sterility testing or other predetermined biologic tests to establish the safety and other parameters of the product

## Slide 50: المستحضرات الحقنية
1- فحص العقامة
2- فحص مولدات الحرارة
3- فحص الشوائب غير المنحلة
4- فحص تجانس الحجم، الوزن
9/ 10 أمبولات
الوزن 10 – 100 ملغ انحراف ± 10 % واحدة ± 15 %
100 – 300 ملغ ± 7.5 % ± 12.5 %
> 300 ملغ ± 5% ± 10 %

## Slide 51: المستحضرات الحقنية
5- فحص تشقق الأمبولات
6- فحص قوام / لزوجة المحاليل الزيتية 45 ثانية / مل
7- فحص تجانس وقوام المعلقات 180 ثانية / مل
8- فحص فاعلية المواد الحافظة
9- المعايرة
إضافة إلى الفحوص الأخرى على المحاليل:
pH ، الرواق…

## Slide 52: المخبر الكيميائي والمخبر الفيزيوكيميائي

## Slide 53: تحليل المواد الأولية حسب اللوائح الدستورية
وصف ظاهري
انحلالية
ذاتيةIdentification
نقاوةPurity Tests
فحوص جودة عامة
معايرة

## Slide 54: تحليل الأشكال الصيدلانية حسب اللوائح الدستورية
فحوص ذاتية
فحوص نقاوة /شوائب، نواتج تخرب… /
فحوص خاصة بطبيعة الشكل الصيدلاني / مضغوطات، سوائل، تحاميل../
معايرة: مباشرة من دون اللجوء إلى عمليات تمهيدية
بعد اللجوء إلى عمليات فصل مختلفة
هناك ضرورة قصوى لوجود المواد العيارية لتحليل الشوائب وللمعايرة

## Slide 55: فحوص الذاتية Identification Tests
الصفات الظاهرية:
مظهر خارجي، الشكل البلوري، اللون، الرائحة، الطعم
الانحلالية:
في الماء، الكحول، الكلوروفورم، الإيتر، محلات أخرى.
الكشف الكيميائي:
شرجبات، شرسبات، عناصر، وظائف عضوية، مركبات كيميائية (قلويدات، تراسكلينات…)
أطياف الـ IR والـ UV والـChromatography

## Slide 56: فحوص تعبر عن الذاتية والنقاوة معاً فحوص جودة عامة Quality Standard
الكثافة، اللزوجة، الـ pH، درجة الانصهار (مجال)، درجة الغليان (مجال)، درجة الانجماد (مجال)، التقطر، قرينة الانكسار، قرينة الاستقطاب، القرائن الكيميائية (حموضة، هيدروكسيل، يود، التصبن، البيروكسيد، الأجزاء اللامتصبنة..)، لون المحلول، رواق المحلول، تمام الانحلال. تفاعل، قلوية، حموضة، اعتدال، القدرة المعدلة للحموضة القرائن الكروماتوغرافية المختلفة…..

## Slide 57: فحوص النقاوة Purity Tests
عامةGeneral :
-خسارة الوزن بالتجفيف، الماء
- رماد، رماد كبريتي، تحديد خسارة الوزن بالترميد أو التوهيج، تحديد البقية بالترميد أو التوهيج، تحديد انحلالية الرماد في الماء أو الحمض.
- كشف وجود مواد مرجعة أو مواد قابلة للأكسدة أو مواد قابلة للإرجاع
- كشف وجود شوائب غير منحلة، شوائب منحلة بالماء، بالكحول، بالإيتر، بالكلوروفورم...

## Slide 58: فحوص النقاوة Purity Tests
خاصةSpecific :
- فحص وجود الملوثات المختلفة المحتمل وجودها أو المشابهة للمادة حصراً أو نواتج تخرب في الشكل الصيدلاني..
فحوص حديةLimit Tests:
- شوارد موجودة بصورة شبه إجبارية، أو مركبات أو غازات…) وهي توجد ضمن حدود معينة يجب ألا تتجاوزها(

## Slide 59: أنواع الملوثات التي يبحث عنها في المواد الدوائية
1- مواد غريبة Foreign Substances
2- ملوثات سميةToxic Impurities
3- مركبات ملازمة، مرافقةConcomitant Components
4- ملوثات بحد الاستدلالSignal Impurities
5- ملوثات مألوفةOrdinary Impurities
6- مخلفات صناعيةIndustrial Concepts
7- مواد مشابهةRelated Substances
8- تلوث متصالب أثناء التصنيعProcess Contamination